## Slide 1: Esercizio dimensionamento FMS
© 2022 - Corso di Logistica e Gestione Industriale

## Slide 2
Quantità da lavorare | 
4 cilindri automotive | 95
6 cilindri automotive | 50
2 cilindri industriale | 10
4 cilindri industriale | 12
6 cilindri industriale | 15
4 cilindri automotive | 95
6 cilindri automotive | 50
2 cilindri industriale | 10
4 cilindri industriale | 12
6 cilindri industriale | 15

## Slide 3
Tempi di lavorazione | Macchina A | Macchina B | Macchina C | Macchina D
4 cilindri automotive | 5 | 8 | 7 | 2
6 cilindri automotive | 4 | 12 | 7 | 
2 cilindri industriale | 5 | 8 |  | 4
4 cilindri industriale |  | 11 | 7 | 2
6 cilindri industriale | 5 | 14 | 8 | 2
 | Macchina A | Macchina B | Macchina C | Macchina D
4 cilindri automotive | 5 | 8 | 7 | 2
6 cilindri automotive | 4 | 12 | 7 | 
2 cilindri industriale | 5 | 8 |  | 4
4 cilindri industriale |  | 11 | 7 | 2
6 cilindri industriale | 5 | 14 | 8 | 2

## Slide 4
Tempi di set-up | Macchina A | Macchina B | Macchina C | Macchina D
4 cilindri automotive | 50 | 120 | 90 | 60
6 cilindri automotive | 50 | 120 | 80 | 
2 cilindri industriale | 60 | 100 |  | 70
4 cilindri industriale |  | 100 | 80 | 80
6 cilindri industriale | 50 | 100 | 90 | 80
 | Macchina A | Macchina B | Macchina C | Macchina D
4 cilindri automotive | 50 | 120 | 90 | 60
6 cilindri automotive | 50 | 120 | 80 | 
2 cilindri industriale | 60 | 100 |  | 70
4 cilindri industriale |  | 100 | 80 | 80
6 cilindri industriale | 50 | 100 | 90 | 80

## Slide 5
La procedura di dimensionamento delle risorse produttive prevede il calcolo del tempo necessario alla risorsa in esame per far fronte alla produzione richiesta e il tempo in cui la risorsa è disponibile.
Il numero necessario per ogni risorsa è dato dal rapporto fra queste due grandezze.

## Slide 6
Tempo di lavorazione sulla macchina A

## Slide 7
Utilizzo della macchina | 
Macchina A | 15.72
Macchina B | 35.56
Macchina C | 24.44
Macchina D | 7.11
Macchina A | 15.72
Macchina B | 35.56
Macchina C | 24.44
Macchina D | 7.11

## Slide 8
Dati di utilizzo macchina | 
Turni | 3
Ore lavorative | 22
Disponibilità di impianto | 0.90
Frazione scartata | 0.05
Efficienza per movimento utensili | 0.96
Efficienza per movimento pallet | 0.92
Dati di utilizzo macchina | 
 | 3
 | 22
Disponibilità di impianto | 0.90
Frazione scartata | 0.05
Efficienza per movimento utensili | 0.96
Efficienza per movimento pallet | 0.92

## Slide 9
Utilizzo della macchina A

## Slide 10
Tempi di set-up |  |  | 
Macchina A | 0.95 | 1 | 0.95
Macchina B | 2.14 | 3 | 0.71
Macchina C | 1.47 | 2 | 0.74
Macchina D | 0.43 | 1 | 0.43
Macchina A | 0.95 | 1 | 0.95
Macchina B | 2.14 | 3 | 0.71
Macchina C | 1.47 | 2 | 0.74
Macchina D | 0.43 | 1 | 0.43

## Slide 11
Costi unitari | Costo di acquisto | Rata di ammortamento | Costi variabili
Macchina A | 300’000 | 37’500 | 10’000
Macchina B | 420’000 | 52’500 | 13’500
Macchina C | 450’000 | 56’250 | 12’400
Macchina D | 550’000 | 68’750 | 15’500
Trasporto | 250’000 | 31’250 | 6’300
Carosello | 35’000 | 4’375 | 3’000
Costi unitari |  |  | 
Macchina A | 300’000 | 37’500 | 10’000
Macchina B | 420’000 | 52’500 | 13’500
Macchina C | 450’000 | 56’250 | 12’400
Macchina D | 550’000 | 68’750 | 15’500
Trasporto | 250’000 | 31’250 | 6’300
Carosello | 35’000 | 4’375 | 3’000

## Slide 12
Costo della macchina A

## Slide 13
Costi totali | 
Macchina A | 47’500
Macchina B | 198’000
Macchina C | 137’300
Macchina D | 84’250
Trasporto | 37’550
Carosello | 7’375
Macchina A | 47’500
Macchina B | 198’000
Macchina C | 137’300
Macchina D | 84’250
Trasporto | 37’550
Carosello | 7’375

## Slide 14
Piazzamenti | Piazzamento 1 | Piazzamento 2 |  | Piazzamento 3 | Piazzamento 4
4 cilindri automotive | A | A |  | B C D | 
6 cilindri automotive | A | B |  | B C | 
2 cilindri industriale | A | A B D |  | D | D
4 cilindri industriale | B | C |  | D | 
6 cilindri industriale | A | B |  | C D | 

## Slide 15
Tempi di piazzamento unitari | 
4 cilindri automotive | 125
6 cilindri automotive | 150
2 cilindri industriale | 125
4 cilindri industriale | 125
6 cilindri industriale | 150
4 cilindri automotive | 125
6 cilindri automotive | 150
2 cilindri industriale | 125
4 cilindri industriale | 125
6 cilindri industriale | 150

## Slide 16
Tempo per il piazzamento 1

## Slide 17
Tempi di piazzamento totali | 
Piazzamento 1 | 406.25
Piazzamento 2 | 406.25
Piazzamento 3 | 406.25
Piazzamento 4 | 20.83
Piazzamento 1 | 406.25
Piazzamento 2 | 406.25
Piazzamento 3 | 406.25
Piazzamento 4 | 20.83

## Slide 18
Numero di addetti al piazzamento

## Slide 19
Costi per operatore | 
Conduttore d’impianto | 40’000
Operatore di tool room | 40’000
Responsabile d’officina | 60’000
Attrezzista | 40’000
Maggiorazione terzo turno | 40%
Costi per operatore | 
 | 40’000
 | 40’000
 | 60’000
 | 40’000
Maggiorazione terzo turno | 40%

## Slide 20
Costi per gli operatori
Costo totale